2. Harjoitus
Harjoituksen tavoitteena tutustua lämpötila-anturin ohjaamiseen arduinolla.
Tavoitteet:
- Oppia kytkemään lämpötila-anturi arduinoon.
- Ohjelmoida Arduino lukemaan AD-muuntimelta anturin arvo.
- Anturin arvon muuntaminen selkeämpään muotoon.
- Terminaali-ikkunan käyttäminen lämpötilan tulostamiseen ruudulle.
Toteutus
Lämpötila anturi tarvitsee virtaa, ja sitä saadaan Arduinon 5V portista/navasta. Lisäksi anturi tarvitsee maadoituksen (GROUND=GND) portista. Lämpötila-anturi on tarkkuusmittari, jossa ulostuleva jännite vaihtuu 10 mV astetta kohti. Ulostuleva signaali on keskimmäinen 'jalka' anturissa, ja se kytketään arduinon ANALOG IN 0-porttiin kuvan 1 osoittamalla tavalla.
Kytkennän jälkeen arduino voidaan ohjelmoida syöttämällä koodi tietokoneen arduino kehitysympäristöön, ja koontämällä ohjelma siellä ja lataamalla se usb-kaapelin kautta arduino kortille.
Tämän jälkeen ohjelma on valmis toimimaan. Arduino-kortti saa virtansa joko USB johtoa myöten, tai jos haluttaisiin tietokoneesta kokonaan eroon, kortissa on virtaliitin 6 - 20V DC jännitteelle.
Oheinen esimerkki vaatii kuitenkin tietokonetta, sillä anturin lämpotila lähetetään tässä harjoituksessa sarjaliikennemuotoisena tietokoneen terminaalinäyttöön.
Koodi

    //TMP36 Pin Variables
    int sensorPin = 0; //the analog pin the TMP36's Vout (sense) pin is connected to
    //the resolution is 10 mV / degree centigrade with a
    //500 mV offset to allow for negative temperatures
    /*
    * setup() - this function runs once when you turn your Arduino on
    * We initialize the serial connection with the computer
    */
    void setup()
    {
    Serial.begin(9600); //Start the serial connection with the computer
    //to view the result open the serial monitor
    }

    void loop() // run over and over again
    {
    //getting the voltage reading from the temperature sensor
    int reading = analogRead(sensorPin);
    // converting that reading to voltage, for 3.3v arduino use 3.3
    float voltage = reading * 5.0;
    voltage /= 1024.0;
    // print out the voltage
    Serial.print(voltage); Serial.println(" volts");
    // now print out the temperature
    float temperatureC = (voltage - 0.5) * 100 ; //converting from 10 mv per degree wit 500 mV offset
    //to degrees ((voltage - 500mV) times 100)
    Serial.print(temperatureC); Serial.println(" degrees C");
    // now convert to Fahrenheit
    float temperatureF = (temperatureC * 9.0 / 5.0) + 32.0;
    Serial.print(temperatureF); Serial.println(" degrees F");
    delay(1000); //waiting a second
    }

Oheismateriaali
Verkossa oleva vastaavan esimerkin aineisto
https://learn.adafruit.com/tmp36-temperature-sensor/using-a-temp-sensor
TMP36 -anturin datasheet
http://arduino.cc/documents/datasheets/TEMP-TMP35_36_37.pdf